## Slide 1: ESF-540-11081 - Begeleidingstraject menselijk kapitaal voor adoptie van Industrie4.0 operator ondersteunende technologie Trainingsmodule management

## Slide 2: Programma
  Conclusie
6
  Voordelen productiemedewerker
5
3
  DWI Platformen
4
  Digitale werkinstructies
  Werkinstructies in het algemeen
  Papieren werkinstructies
1
2

## Slide 3: WERKINSTRUCTIES IN HET ALGEMEEN

## Slide 4: Werkinstructies > Doel
Begeleiding operatoren voor dagdagelijkse taken
Verbetering efficiëntie op de werkvloer
Meer zelfstandigheid
Vermindering in fouten
Notes: Doel van werkinstructies:
Het begeleiden van operatoren voor hun dagdagelijkse taken zo correct en efficient mogelijk uit te voeren
Werkinstructies resulteren in:
Verbetering van de efficiëntie op de werkvloer
Creëren meer zelfstandigheid op de werkvloer
Het foutenmarge wordt omlaag gehaald

## Slide 5: Werkinstructies > Types
Verschillende types
Kwaliteitscontroles
Step-by-step gidsen
Schematische instructies
Checklists
…
Notes: Werkinstructies bestaan in verschillende types met elks hun eigen use case:
  Kwaliteitscontroles
  Step-by-step guides
  Schematische instructies
  Checklists
  …

## Slide 6: Werkinstructies > Kosten & baten
Management van werkinstructies
  Opstellen
  Aanpassen
  Updaten
  Distribueren
Kosten
>
Operator
Proces-ingenieur
Minder opleiding nodig
Borging kennis
Minder fouten
…
Baten
Kwaliteitsvolle instructies
Notes: Kwaliteitsvolle instructies zijn een grote factor om meer baten dan kosten te halen
  Mits kwaliteitsvolle instructies worden aangeleverd door de beheerder (process-ingenieur-
    Meer baten, minder kosten

## Slide 7: Werkinstructies > Kosten & baten
Management van werkinstructies
  Opstellen
  Aanpassen
  Updaten
  Distribueren
Kosten
<
Operator
Proces-ingenieur
Minder opleiding nodig
Borging kennis
Minder fouten
…
Baten
Slechte werkinstructies
Notes: Kwaliteitsvolle instructies zijn een grote factor om meer baten dan kosten te halen
  Indien geen kwaliteitsvolle instructies worden aangeleverd door de beheerder (process-ingenieur-
    Meer kosten, minder baten
CONCLUSIE:
  Er moet voldoende aandacht worden besteed om instructies kwaliteitsvol te maken
  Pas wanneer ze kwaliteitsvol genoeg zijn, zal je een groot verschil zien tussen werken met instructies en werken zonder instructies

## Slide 8: Werkinstructies > Kwalitatieve werkinstructies?
INFORMATIE
Correct, relevant, compleet, duidelijk en up-to-date
Verpakt in behapbare vorm
Korte zinnen in gebiedende wijs (bevelen)
Eenduidige verwijzingen ( Gereedschap/componenten)
Aangeleverd met illustraties
Notes: Informatie moet juist, relevant, compleet, duidelijk en up-to-date zijn
Verpakt in behapbare vorm:
  Korte zinnen
  Gebiedende wijs
  Eenduidige verwijzingen (naar bvb. gereedschap/componenten)
  Illustraties > Tekst

## Slide 9: Werkinstructies > Kwalitatieve werkinstructies?
ALGEMENE TIPS VOOR AANMAAK
Opsplitsen van lange taakomschrijvingen
Camerastandpunten bij beeldopnames
Niet te ver/dichtbij van het object (tenzij close-up noodzakelijk is voor details te tonen)
Filmen uit perspectief van de gebruiker (POV = point of view) indien mogelijk
Notes: Kwalitatieve werkinstructies
Geen eenvoudige taak om van de eerste keer een kwalitatieve versie te maken
Vereist een nodige voorkennis & tijd
Volgende tips kunnen helpen bij de aanmaak

## Slide 10: werkinstructies > Kwalitatieve werkinstructies?
ALGEMENE TIPS VOOR VIDEO-OPNAMES
Video enkel toevoegen wanneer noodzakelijk
Video is correcte informatiebron mits deze correct is opgenomen
Correcte duur (niet te lang, niet te kort)
Beeldmateriaal opnemen in landscape of portrait?
Notes:   Video > Foto > Tekst
  Duidelijke video opnemen? :
    Niet te lang!
    Optimaal formaat afhankelijk van device type waarop instructies (het vaakst) uitgevoerd zullen worden:
      Tablet, Vast scherm, Smartglasses  Landscape
      Smartphone  Portrait
    Videos moeten een duidelijk start/einde hebben (voor looped playback) Korte pauze vooraleer handeling wordt uitgevoerd
    Hint: Gebruik je vinger om dingen aan te wijzen!

## Slide 11: PAPIEREN WERKINSTRUCTIES

## Slide 12: Papieren werkinstructies > Wat?
OPERATOR
BRONBESTANDEN INSTRUCTIE
…
INSTRUCTIES OP PAPIER
Notes: Hedendaagse context nog veel toegepast
Digitale bronbestanden bestaan, maar toch worden papieren instructies aangeleverd aan productiemedewerkers
Problemen van papieren instructies blijven bestaan

## Slide 13: Papieren werkinstructies > Problemen
PROBLEMEN
Papier is fragiel
Veel plaats voor opslag nodig
Verbruikt inkt & papier
Distributie is moeilijk
38,1 cm
Notes: Problemen
Fragiel
Vertaling instructies is ‘onbegonnen werk’
Distributie moeilijkheden
Data-opslag
Niet duurzaam op lange termijn

## Slide 14: Papieren werkinstructies > In een notendop
Afgeprinte vorm op de werkvloer
Tekst & illustraties
Logistieke uitdaging
Niet duurzaam
38,1 cm
Notes: Werkinstructies worden in een afgeprinte vorm gebruikt op de werkvloer
Gelimiteerd tot tekst & illustraties
juiste instructie op juiste plaats/moment beschikbaar krijgen = geen makkelijke taak!
  Afprinten
  Distribueren naar de site/werkvloer verdeling
  Oude instructies mogen niet blijven rondslingeren
  Papier als data-opslag heeft een aanzienlijk groter format dan een HDD of SSD dat 10 miljoen keer dezelfde instructie kan opslaan
  Wat als een instructie zoek geraakt?

## Slide 15: DIGITALE WERKINSTRUCTIES

## Slide 16: Digitale werkinstructies > Wat?
INSTRUCTIES
DIGITALE INTERFACES
OPERATOR
PROJECTIE
BEELDSCHERMEN
AR/VR
TECHNOLOGIE
Notes: Digitale werkinstructies zijn werkinstructies die in digital format worden aangeleverd aan de operatoren door middel van een specifieke digitale interface.
Interfaces die we hier bespreken zijn:
Beeldschermen
Projectiesystemen
AR/VR technologie

## Slide 17: Digitale werkinstructies > Een welgekende afkorting
Zeg niet: ‘Digitale werkinstructies’!
Zeg wel: ‘DWI’!
Notes: Bij digitale werkinstructies wordt er vaak verwezen naar de term ‘DWI’
Dit is een afkorting dat in de industrie veelvuldig gebruikt wordt

## Slide 18: Digitale werkinstructies > Interfaces eigenschappen
EIGENSCHAPPEN DIGITALE INTERFACE
Bediening (via aanraking, stemgestuurd, bewegingen, …)
Mobiliteit (mobiele devices <-> Niet-mobiele devices)
Bewegingsvrijheid
Notes: Eigenschappen van digitale interface
  Bediening via aanraking of niet? (touchscreen, keyboard muis, … vs voice commands, gesture control, …)
  Mobiel of niet? (Vaste beeldschermen, projectors, … vs Smartphones, tablets, smartglasses, …)
  Bewegingsvrijheid: in welke mate kan de operator zich bewegen rond de digitale interface zonder problemen
  Invoermogelijkheden van gekozen devices (camera, microfoon, Gemak voor invoer van tekst, …)
  Kan het device aangewend worden waar er 2-handige operaties nodig zijn? (Kijken naar spraakgestuurde ondersteuning)

## Slide 19: Digitale werkinstructies > Juiste tool voor de job
Notes: Elke taak heeft een voorkeur voor het type instructie met een type digitale interface:
Voor snel iets te bekijken door QR-code te scannen? Smartphone
Voor iemand te trainen in het assembleren van een product zonder menselijke hulp? Projectiesystemen
Voor het simuleren van gevaarlijke operaties zonder kans op ongevallen? AR/VR technologie

## Slide 20: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > Beeldschermen
Instructies op een beeldscherm
Basisvorm van werkinstructies
Instructies worden getoond op een beeldscherm
Tv-scherm > (touch)monitor > tablet > smartphone > smartwatch
Draagbaarheid  Hoeveelheid informatie
VASTE SCHERMEN
MOBIELE SCHERMEN

## Slide 21: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > Beeldschermen voor- en nadelen
  Vertrouwde bediening
  Instructies eenvoudig in aanmaak & gebruik
  Goedkoper dan alternatieven
  Ruimste aanbod aan commerciële platformen
  Handenvrij werken is beperkt
  Gelimiteerde kijkhoek en beeld volgt gebruiker niet
  Constante verandering in kijkrichting van scherm naar werk
Notes: Voordelen
  Gangbare technologie, de meeste mensen zijn vertrouwd met de bediening (smartphone, computer, tablet)
  Instructies zijn relatief eenvoudig aan te maken
  Goedkoper dan andere mogelijkheden
  Meest ruime aanbod aan commerciële platformen
Nadelen
  Niet altijd de mogelijkheid om de handen altijd vrij te houden voor assemblagetaken
  Heeft een beperkte kijkhoek en volgt de gebruiker niet automatisch
  Operator moet telkens de kijkrichting veranderen tussen het scherm en het werk dat verricht moet worden

## Slide 22: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > Projectie
Geprojecteerde instructies
Projector gericht op de werkplek
Door middel van projecties wordt operator begeleid doorheen het proces
Projecties kunnen op fysieke werkstukken geprojecteerd worden

## Slide 23: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > Projectie schaalbaarheid
Geprojecteerde instructies
2 installatiemogelijkheden
  Van werkcel tot volledig warehouse (schaalbare oplossing)
Notes: De meeste systemen zijn geschikt om op een werktafel elementen te projecteren. Op de markt zijn er ook schaalbare oplossingen mogelijk waarbij er meer dan alleen op een werktafel zaken geprojecteerd worden.

## Slide 24: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > Projectie
  Aanduidingen op plaats van actie toevoegen
    Ergonomisch & eenvoudige interpretatie
  Mogelijkheid tot automatische detectie
    Gemaakte fouten
    Einde huidige stap = Automatisch naar volgende stap
  Virtuele knoppen
  Pick-to-light operaties & assemblagetaken
  De meeste systemen zijn strikt over de plaatsing van componenten/tool op de werktafel
  Instructies aanmaken vergt nodige expertise/training
  Setup is onderdeel van een vaste werkplek
Notes: Voordelen
  Aanduidingen kunnen eenvoudig op de plaats van de actie toegevoegd worden
    Ergonomisch & eenvoudige interpretatie
  Mogelijkheid tot automatische detectie
    Gemaakte fouten
    Einde van de huidige stap  Automatisch naar volgende stap
  Virtuele knoppen
  Zeer geschikt voor pick-to-light operaties & assemblagetaken
Nadelen
  De meeste systemen zijn strikt over de plaatsing van componenten/tool op de werktafel
  Instructies aanmaken vergt nodige expertise/training
  Setup is onderdeel van een vaste werkplek.

## Slide 25: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > AR
Augmented Reality (AR)
  Mogelijk met speciale hardware (high-end smartphones/tablets, AR-brillen, …)
  Enkel de gebruiker die het apparaat draagt kan de instructies zien
  Werkelijkheid zichtbaar, verrijkt met contextuele informatie door virtuele elementen

## Slide 26
REMOTE ASSISTANCE

## Slide 27: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > AR > Remote Assistance
Notes: Remote assistance:
Remote assistance is een specifieke vorm van digitale werkinstructies dat bedoelt is om hulp op afstand zo eenvoudig mogelijk te maken. Hiervoor is speciale hardware ontwikkeld dat deze taak vereenvoudigd. De meeste hardware beschikt over een dedicated display, een scherm dat voor het dominante oog van de drager hangt. Andere types, beschikken over een transparante display waar informatie wordt getoond door middle van projectoren in de bril zelf.
Er is enorm veel keuze op de commerciële markt. Elke bril heeft zijn eigen voor- en nadelen

## Slide 28: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > AR > Remote Assistance
REMOTE ASSISTANCE
Bepaalde vorm van DWI
Expert = sturen van informatie
Medewerker = ontvangen van informatie
Meer dan alleen een ‘gesprek’
Notes: Remote assistance:
Specifieke vorm van DWI gericht op taken waarbij er hulp op afstand noodzakelijk is
Vaak is het een gesprek tussen 2 personen, een expert en een medewerker.
  Expert zal audiovisuele informatie leveren aan de medewerker via zijn laptop.
  De mederwerker zal de informatie ontvangen op de smartglasses en handsfree kunnen werken.
Tijdens dit gesprek zullen beide partijen beschikken over een aantal functies, afhankelijk van de gekozen software:
  Aanwijzingen dmv laserpointers
  Screenshots/Snapshots
  Image freeze
  Aantekeningen, pijltjes, cirkels
  Doorsturen van documenten

## Slide 30: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > AR voor- en nadelen
  Bediening relatief eenvoudig
  Smartglasses ondersteunen contactloze bediening met spraak en/of gebaren
  Smartglasses zijn geschikt voor operaties waar hulp vanop afstand nodig is (remote assistance)
  Instructies aanmaken vergt nodige expertise/training
  Veroorzaakt uitzonderlijk een milde vorm van fysiek ongemak (misselijkheid, hoofdpijn, …)
Notes: Voordelen
  Bediening relatief eenvoudig
  Smartglasses ondersteunen contactloze navigatie door instructies door middel van spraak en/of gebaren
  Zeer geschikt voor operaties waar hulp vanop een afstand nodig is (remote assistance)
Nadelen
  Instructies aanmaken vergt nodige expertise/training
  Veroorzaakt uitzonderlijk een milde vorm van fysiek ongemak (misselijkheid, hoofdpijn, …)

## Slide 31: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > VR
Virtual Reality (VR) instructies
Drager is volledig afgesloten van werkelijkheid
Drager ziet virtuele wereld rond zich
Enkel bruikbaar voor trainingsdoeleinden
Enkel operator met bril kan instructies zien

## Slide 32
Notes: Virtual Reality (VR) instructies
  1:47 Start met VR instructie
  Educatief materiaal voor interne werking van machines te leren zonder gevaren

## Slide 33
Notes: Virtual Reality (VR) instructies
Operaties waar zeer duur materiaal/verbruiksgoederen kunnen keer op keer getraind worden zonder kosten/verlies

## Slide 34: Digitale werkinstructies > Mogelijke interfaces > VR
  Mogelijk om gevaarlijke en/of moeilijke scenarios te simuleren en trainen
  Besparingen op materiaal- en machinekosten
  Het meest levensecht/meeslepend
  Bediening relatief eenvoudig
  Enkel te gebruiken voor trainingsdoeleinden
  Opstellen van training is duur
  Milde vorm van fysiek ongemak mogelijk (misselijkheid, hoofdpijn, …)
Notes: Voordelen
  Mogelijk om gevaarlijke en/of moeilijke scenarios te simuleren en trainen
  Besparingen op materiaal- en machinekosten
  Het meest levensecht/meeslepend
  Bediening relatief eenvoudig
Nadelen
  Enkel te gebruiken voor trainingsdoeleinden
  Opstellen is duur
    Bestaande DWI’s kunnen niet zomaar 1 op 1 omgezet worden naar een VR training
    Vereist een grote effort en diepgaande expertise in specialistische software
      Benodigde Digital twins (verkrijgen van 3D modellen, animeren en interacties programmeren)
  Veroorzaakt soms milde vorm van fysiek ongemak (misselijkheid, hoofdpijn, …)

## Slide 35: Digitale werkinstructies > In een notendop
Presentatie dmv. digitale apparaten (Geen print-outs)
Ondersteuning voor audio & video content
Feedback op proces en instructies
(Automatische) invoer van productie data
Notes: Presentatie van instructies aan gebruiker gebeurt dmv digitale apparaten Dus geen geen papieren print-outs meer nodig, wat economisch en ecologisch en logistiek gezien een hele verbetering is.
Uitgebreide communicatiemogelijkheden naar operator toe (ondersteuning voor video/audio)
Laten toe om op een natuurlijke manier aan gegevens input te doen die meteen teruggekoppeld kan worden naar centrale informatiesystemen (ERP, …)

## Slide 36: DWI PLATFORMEN

## Slide 37: DWI Platformen > Wat?
DWI PLATFORMEN
…
HOE?
OPERATOR
DWI
Notes: Hoe krijgen de digitale interfaces werkinstructieinformatie aangeleverd dat getoond wordt aan operatoren?
DWI platformen
Enorm veel commercieel beschikbare platformen met elks hun eigen specifieke functies en target digital interfaces.

## Slide 38: DWI Platformen > Primaire en secundaire functionaliteit
Rudimentair DWI beheer
DWI ingebruikname
Takenplanning
= Primaire functie
= Secundaire functie
Learning management
Feedback mogelijkheden
Koppeling smart tools
Koppeling MES/ERP systemen
…
Remote assistance
Notes: De primaire functie bij elk DWI platform:
Basisfunctionaliteit voor het beheren en distribueren van werkinstructies
Basisfunctionaliteit voor het gebruiken van aangemaakte werkinstructies op een digitale interface
De secundaire functies verschillen adhv het gekozen DWI platform

## Slide 39: DWI Platformen > In een notendop
Presentatie dmv. digitale apparaten (Geen print-outs)
Ondersteuning voor audio & video content
Feedback op proces en instructies
(Automatische) invoer van productie data
Notes: Presentatie van instructies aan gebruiker gebeurt dmv digitale apparaten Dus geen geen papieren print-outs meer nodig, wat economisch en ecologisch en logistiek gezien een hele verbetering is.
Uitgebreide communicatiemogelijkheden naar operator toe (ondersteuning voor video/audio)
Laten toe om op een natuurlijke manier aan gegevens input te doen die meteen teruggekoppeld kan worden naar centrale informatiesystemen (ERP, …)

## Slide 40: VOORDELEN PRODUCTIE-MEDEWERKER

## Slide 41: Voordelen productiemedewerker > Problemen
…
PROBLEMEN
Papierkosten
Niet duurzaam
Distributietijd
Ik heb 400 exemplaren afgedrukt voor de assemblage van product A. Iedereen krijgt één exemplaar van versie 1.0
V1.0_A
Alles goed ontvangen, bedankt!
V1.0_A
V1.0_A

## Slide 42: Voordelen productiemedewerker > Problemen
…
PROBLEMEN:
Niet iedereen krijgt een update op dezelfde moment
Moeilijk om te traceren wie welke versie heeft
In versie 1.0 stond een fout. Ik heb een nieuwe gemaakt. Het papier van de printer was op dus hier zijn al 200 exemplaren. De rest volgt morgen wel
V1.1_A
V1.1_A
V1.0_A

## Slide 43: Voordelen productiemedewerker > Problemen
…
PROBLEMEN
Aantal versies stapelen zich op
Steeds moeilijker om na te gaan welke versie de juiste is
Product A heeft 3 varianten. Er is dus voor elke variant een nieuwe versie aangemaakt
V1.1
V1.1_A
V2.0_A
V3.0_A
V1.1_A
V2.0_A
V3.0_A
V1.0_A
V2.0_A
V3.0_A
Wanneer krijg ik mijn update?

## Slide 44: Voordelen productiemedewerker > Tijdens gebruik
BEREIKBAARHEID
Instructies makkelijk verkrijgbaar (Door scanning QR-code, …)
Juiste versie altijd beschikbaar
Instructies kunnen nooit zoek geraken op de werkvloer
Notes:     Bereikbaarheid
      Instructies makkelijk op te vragen
        Door scannen van een QR-code aan machine, …
      Je hebt altijd de juiste versie van instructies
      Instructies kunnen niet zoek geraken op de werkvloer

## Slide 45: Voordelen productiemedewerker > Tijdens gebruik
JA
BRUIKBAARHEID
Eenvoudiger te volgen dan papieren instructies
Videobeelden & geluidsondersteuning
Contextuele informatie wordt aangeleverd in ‘bitwise’ blokjes (Branching structuur, …)
Bewegingsvrijheid (projectie & smartglasses)
Digitale registratie van productiedata
Automatische registratie van sensordata (machines, smarttools, …)
[Volgende stap]
Neem batterij
Meet voltage
Gooi batterij weg
NEE
Voltages > 24V ?
Notes:     Bruikbaarheid
      Instructies zijn makkelijker te volgen dan papieren instructies
        Ondersteuning van videobeelden, geluid. -> duidelijker dan tekst en illustraties
        Contextueel relevante informatie word aangeleverd in bitwise blokjes
          Branching structuur proceedix -> volgt automatisch happy path of probleemoplossings path
      Projectie & smartglasses bieden een hoge bewegingsvrijheid.
      digitale registratie productiedata
        Automatische registratie van sensordata (machines/smart tools)

## Slide 46: Voordelen productiemedewerker > Tijdens gebruik
INBRENG IN PROCES
Operatoren kunnen input geven
Feedback op aangeleverde instructies
Zelfstandig instructies aanpassen
Notes:     Inbreng in proces
      Operatoren kunnen feedback geven op instructies of zelf instructies op de werkvloer aanpassen

## Slide 47: Voordelen productiemedewerker > Tijdens gebruik
BEGELEIDING VAN OPERATOREN
Koppeling met remote assistance oplossingen
Training in virtuele omgeving zonder gevaren of materiële schade
Koppeling met smarttools  Foutpreventie & automatische registratie van productie-data
Notes:     Begeleiding van operatoren
      (nauwe koppeling met) remote assistance oplossingen
      training in virtuele omgeving zonder gevaar op lichamelijk letsel of materiële schade
      Ondersteuning Foutpreventie
        Bvb smarttools Automatisch op de juiste instellingen gezet, gedeactiveerd indien ze niet gebruikt moeten worden

## Slide 48: Voordelen productiemedewerker > Tijdens beheer
VERSIEMANAGEMENT & PRODUCTVARIANTEN
Eenvoudige distributie van nieuwe instructies
Vergelijken en oproepen van oudere versies door middle van versiehistoriek
Digitale handtekeningen mogelijk
Planmatige uitgaves van instructies (wie, wat, wanneer?)
Templates voor nieuwe instructies
Modulaire procedures, dynamische instructies, …
Notes: Voordelen tijdens beheer
Versie management is makkelijker.
  Nieuwe of aangepaste instructies kunnen sneller en makkelijker worden gedistribueerd.
  Versie historiek: Versies kunnen vergeleken worden met elkaar, teruggerold worden
  Approval procedures (digitale handtekening)
  Planmatige release (wie, wat, wanneer)
  Templates: vergemakkelijken het opstellen van nieuwe instructies.
  Hergebruik van modulaire procedures (vb. Procedure van controleren bandenspanning kan in meerdere procedures gebruikt worden single-source of truth)

## Slide 49: Voordelen productiemedewerker > Modulaire instructies & herhalingen
Procedure: banden oppompen
Procedure: Assemblage voertuig
…
…
Procedure:
Controle voertuig
…
…
Banden oppompen
Herhaal voor elke band:
Neem ventieldop weg
Banden oppompen
Pomp band op
Plaats ventieldop terug
Notes: Een basisprocedure kan door meerdere andere procedures worden opgeroepen als substap
Indien er een wijziging is in de basisprocedure, moet dit slecht eenmalig op 1 plaats gebeuren
  Bv. Extra stap: Invetten schroefdraad ventieldop voor terugplaatsing  Zal enkel in procedure ‘banden oppompen’ moeten gebeuren
Mogelijkheid tot herhalingstructuur (looping)
  Moet maar 1 keer uitgeschreven worden

## Slide 50: Voordelen productiemedewerker > Dynamische instructies & branching
UITVOERING?
INSTALLEER SPOILER
INSTALLEER VOORRUIT
INSTALLEER ENKELE STOCKUITLAAT
NORMAAL
SPORT
NEEM EEN <KLEUR>CHASSIS
Assemblage voertuig (kleur, uitvoering)
Operator
Ik maak:
een rood voertuig met sportuitvoering
Daarna een zwart voertuig met normale uitvoering
daarna …
DWI Beheerder
Ik heb maar 1 procedure moeten maken.
:)
INSTALLEER DUBBELE SPORTUITLAAT
Notes: Met DWIs kan de procedure voor verschillende productvarianten in 1 definitie worden uitgewerkt
Middels dynamische instructies (NEEM CHASSIS) en branching (uitvoering)
Deze 2 structuren geven een mooie ondersteuning voor productvarianten

## Slide 51: Voordelen productiemedewerker > Aanmaak instructies
INSTRUCTIES AANMAKEN
Versneld door allerlei tools & eenvoudige interfaces
Alles wordt beheerd vanuit één centraal platform
Wat met CAD-gebaseerde instructies?
DWI
?
Notes: Voordelen tijdens beheer
Versie management is makkelijker.
  Nieuwe of aangepaste instructies kunnen sneller en makkelijker worden gedistribueerd.
  Versie historiek: Versies kunnen vergeleken worden met elkaar, teruggerold worden
  Approval procedures (digitale handtekening)
  Planmatige release (wie, wat, wanneer)
  Templates: vergemakkelijken het opstellen van nieuwe instructies.
  Hergebruik van modulaire procedures (vb. Procedure van controleren bandenspanning kan in meerdere procedures gebruikt worden single-source of truth)

## Slide 52
CAD2DWI
Notes:   3 mogelijke scenario’s
    Scenario 1: Het bedrijf ondersteunt nog geen enkele vorm van digitale werkinstructies. Alles wordt mondeling overgebracht door ervaren operatoren.
    Scenario 2: Het bedrijf bevindt zich in een tussenvorm, digitaal formaat bestaat reeds maar wordt nog steeds op papier aan de operatoren gebracht.
    Scenario 3: Het bedrijf heeft reeds de stap naar digitale instructies ondernomen. Alle instructies kunnen nu uitgestuurd en opgevraagd worden vanuit 1 centraal platform.

## Slide 53: Voordelen productiemedewerker > CAD2DWI > Op dit moment
Notes:   3 mogelijke scenario’s
    Scenario 1: Het bedrijf ondersteunt nog geen enkele vorm van digitale werkinstructies. Alles wordt mondeling overgebracht door ervaren operatoren.
    Scenario 2: Het bedrijf bevindt zich in een tussenvorm, digitaal formaat bestaat reeds maar wordt nog steeds op papier aan de operatoren gebracht.
    Scenario 3: Het bedrijf heeft reeds de stap naar digitale instructies ondernomen. Alle instructies kunnen nu uitgestuurd en opgevraagd worden vanuit 1 centraal platform.

## Slide 54: Voordelen productiemedewerker > Aanmaak instructies > CAD2DWI
STRUCTUUR VOLLEDIGE WORKFLOW
CAD2DWI = CAD informatie naar DWI instructie
Manueel, semi-automatisch of automatisch proces
B2MML-file wordt gegenereerd
(ISA-95 gestandardiseerd XML-file)
CAD2DWI
B2MML
Export
Notes:   3 mogelijke scenario’s
    Scenario 1: Het bedrijf ondersteunt nog geen enkele vorm van digitale werkinstructies. Alles wordt mondeling overgebracht door ervaren operatoren.
    Scenario 2: Het bedrijf bevindt zich in een tussenvorm, digitaal formaat bestaat reeds maar wordt nog steeds op papier aan de operatoren gebracht.
    Scenario 3: Het bedrijf heeft reeds de stap naar digitale instructies ondernomen. Alle instructies kunnen nu uitgestuurd en opgevraagd worden vanuit 1 centraal platform.

## Slide 55: Voordelen productiemedewerker > Aanmaak instructies > Op dit moment

## Slide 56
INDEPENDENT DWI-PLATFORM

## Slide 57: Voordelen productiemedewerker > Converteren van DWI informatie
Scenario 3
Digitale werkinstructies zijn reeds geïntegreerd
Alles kan uitgestuurd worden vanuit één platform
Scenario 2
Gebruikt tussenvorm van digitale werkinstructies
Bronbestanden zoals word, excel, CAD-files, …
Niet digitaal verspreid
Scenario 1
Geen enkele vorm van digitale werkinstructies
Training/werkprocessen word mondeling uitgelegd
MANUELE DATA TRANSFER
CONVERSIE?
GEEN DATA TRANSFER MEER NODIG
Notes:   3 mogelijke scenario’s
    Scenario 1: Het bedrijf ondersteunt nog geen enkele vorm van digitale werkinstructies. Alles wordt mondeling overgebracht door ervaren operatoren.
    Scenario 2: Het bedrijf bevindt zich in een tussenvorm, digitaal formaat bestaat reeds maar wordt nog steeds op papier aan de operatoren gebracht.
    Scenario 3: Het bedrijf heeft reeds de stap naar digitale instructies ondernomen. Alle instructies kunnen nu uitgestuurd en opgevraagd worden vanuit 1 centraal platform.

## Slide 58: Voordelen productiemedewerker > Independent DWI Platform
B2MML
IDWIP
Import
PLATFORM A
PLATFORM B
PLATFORM C
…
Export
Waarom?
1 bronbestand voor meerdere platformen
Mix tussen platformen wordt eenvoudiger
Versneld process van adoptie & uitrol DWI

## Slide 59: CONCLUSIE

## Slide 60: Conclusie > Samenvatting
BIJ CORRECT OPGESTELDE DWI
Minder opleiding & meer zelfstandigheid voor uitvoering van taken
Werkomstandigheden worden verbeterd
On-the-spot begeleiding
Foutpreventie
Automatische registratie productiedata
Feedbackmogelijkheden voor verbetering proces
Notes:     Operatoren krijgen de tool om met minder opleiding zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen hun taken uit te voeren = CONCLUSIE
    Werkomstandigheden van operatoren verbetert:
      On-the spot begeleiding -> met minder opleiding/ervaring zelfstandig werken.
      Fout preventie -> extra vangnet om met meer vertrouwen te werken.
      Registratie van productie data kan automatisch gebeuren en vereist geen extra manuele handelingen meer.
      Mogelijkheden tot aanbrengen van voorstellen ter verbetering van het proces en de documentatie hiervan.

## Slide 61: Conclusie > Workshop VDAB Industry 4.0
…
…
…
DWI
Industry 4.0
MEER OVER INDUSTRIE 4.0?
Traningsmodule VDAB Industry 4.0
Scan QR-code om te beginnen

## Slide 62
COGNITIVE OPERATOR ASSISTANCE - DEMO